## Slide 1: ANP 概览
7/8/2021

## Slide 2
ANP（领航辅助）产品已成为中国热捧的自动驾驶产品
产品形态
车机地图发起导航
车辆按照导航路径自动驾驶（人机共驾）
在能力不足的地方提醒接管
将传统的辅助驾驶升级为具备A到B能力的高级辅助驾驶；
通过人机界面，降低用户的认知难度和使用门槛；
功能核心优势

## Slide 3
ANP团队
高速+城市
TLM：孙迅（感知定位），高涵（pnc/系统），程凯（感知定位）
方向TL：王亮（定位），谢远帆（PNC），罗琦（PNC），万吉（感知），李浩（感知-车道线）

## Slide 4
ANP - 传感器方案
--- cameras
--- corner radar (77GHz)
--- Long range radar
--- Ultrasonic sensors
12V5R12S
现阶段围绕camera研发为主

## Slide 5
ANP软件 - 框架
硬件层
计算平台
传感器
摄像头
毫米波
超声波
IMU
GPS
底软层
OS(Linux/QNX)
Driver
摄像头
毫米波
超声波
IMU
GPS
实时运行框架
实时调度框架
资源管理
通信框架
LOG
…
…
服务层
自动
驾驶
组件
地图引擎
定位
视觉感知
毫米波感知
超声波感知
预测
多传感器融合
决策规划
车辆控制
功能
组件
数据回传
HMI引擎
配置管理
ODD检测
应用层
业务状态机
功能
ACC
HWP
TJP
ALC
NOA
整车功能
算法/工程模块
运行框架：cybertron
驱动
传感器

## Slide 6
ANP软件 – 算法模块链路
摄
像
头
毫米波
IMU
GPS
轮速计
视觉感知
毫米波感知
定位
多传感器融合
预测
决策
规划
控制
地图-车道线融合
障碍物融合
HDMap
触发数据链路
非触发数据链路
查询服务
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
1: /sensor/radar/front
2: /sensor/image/wide,
/sensor/image/narrow,
/sensor/image/obstacle
3: /sensor/imu
4: /sensor/gps
5: /sensor/wheelspeed
6: /perception/lanes
7: /localization/pose
8: /perception/obstacles
9: /pnc/prediction
10: /pnc/planning
11
11: /pnc/control
12: /pnc/chassis
13: /pnc/relative_map
14:/pnc/padmsg
相对地图
DV/PAD
14
13
6
Canbus
（车辆）
12
数据触发Component
时钟触发
TimerComponent

## Slide 7
/pnc/planning
ANP软件 – 场景化软件架构
Localization
World
Builder
Executor
Control
World
View
Central
Decider
Perception
/localization/pose
/pnc/scenario
Execute Result
State
Machine
State
/perception/obstacles
Sensing Service
/perception/obstacles
/localization/pose
Executor Component
Scene
Recognizer
Prediction
/pnc/prediction
Context
Decision
Map Service

## Slide 8
硬件系统架构(V3NP)

## Slide 9
硬件系统架构(V3NP)

## Slide 10
Xavier B
Xavier A
前长距相机
前中距相机
前广角相机
左侧前相机
右侧前相机
左侧后相机
右侧后相机
后中距相机
左鱼眼
右鱼眼
感知：红绿灯
感知：视觉
单相机感知
感知：视觉
多相机融合
感知：多传感器
融合
感知：视觉
单相机感知
定位
PNC：规划
PNC：控制
PNC： canbus
PNC：预测
ANP软件 – V3NP模块部署
系统：相机驱动
系统：图像压缩
系统： DV
系统：数据落盘
系统：数据落盘
系统：相机驱动

## Slide 11
V3NP硬件简介
V3NP硬件外观图
资源 | 子类 | 数量 | 算力(TOPS)
GPU | iGPU | 1 | 30
 | dGPU | 1 | 130
 | DLA | 2 | 5
CPU | ARMv8 | 7 | 相当于HW3.0单核性能 40%
表一 Xavier单个节点上计算资源分配；
V3NP包括2个节点(XA和XB)

## Slide 12
ANP软件 – 业务部署
Xavier A
Xavier B
Process A
Process B
Process C
Node A
Node B
Node C
Node D
Shared
Pointer
Shared Memory（SHM）
Socket（DDS）
业务模块部署：支持单一进程，多进程以及多机模式

## Slide 13
ANP软件 – 工程规范
研发模式
  Monorepo统一代码库，分目录模块管理（代码、文档、单测）
  单主干持续集成，基于分支发布版本管理
  消息定义、基础库、通用功能组件统一维护
提交规则
  提交代码前，确保自测通过后，由对应方向TL 进行code review后合入
  尽量减少提交的粒度，保持提交功能的原子性
  禁止Merge提交，确保提交历史的线性
编码规范
  Google C++ Style Guide
  C++17标准(gcc-7)

## Slide 14
ANP软件 – 工程规范

## Slide 15
参考资料
Cybertron Tutorial http://wiki.baidu.com/display/CYBGUIDE/Cybertron+Tutorials
感知空间 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/discussion/space/AD-Perception/i?click=true

## Slide 16
Q & A