## Slide 1
ADAS + PNC | 郑立强
2023年度述职报告

## Slide 2: 1 OKR 完成情况
1.1 AEB / FCW持续迭代，面向量产提升关键性能指标(AEB误触发率)
【关键成果】从2022年V3NP平台切换至2023年Orin平台误触发率降低最大至4.13倍
时间 | 里程 | 误触发次数 | 提升倍数 | 目标 | 完成率
2022 | 【V3NP平台】14523.57km “开卷考「1」” | 2 | / | / | /
2023 | 【ORIN平台】3000 0 km “开卷考”，9000km “闭卷考「2」” | 1 | 4.13 ，1.24 | <=5000 0km / 1次（进取） | 60%（进取）
补充说明 「1」开卷考: 通过测试里程积累数据，对问题case进行本地回归测试(端到端验证) 「2」闭卷考：通过测试里程直接计算误触发率，对问题case一票否决
另：由于AEB为自研模块，在23年Q3里程测试中由于项目车辆资源紧张等问题会影响到部分数据收集，且开卷考中测试问题以感知为主，尤其模型部分的问题强依赖于主线迭代，也有一定影响。
【重要产出1】优化CNCAP测试中FCW报警不及时(早、晚)问题，提升CIPV稳定性+场地考试得分+FCW误报率(该部分指标未在sugar打点和统计)
【重要产出2】优化感知障碍物属性一致性校验，降低了感知障碍物质量较差的场景下AEB误报率
【关键数据分析】https://ku.baidu-int.com/knowledge/HFVrC7hq1Q/nA5b6cA54s/xDtqn3Xm8A/sZ4yji0OLHElDj
由于在23年中开始CCR策略端相对比较稳定，问题分析主要集中在感知模型和自研后处理部分，主要是协助感知同学快速定位问题和独立完成本地端到端回归测试
1.2 支持AEB / FCW ANP2量产开发工作
【产出】完成开发初期除感知外AEB核心策略(CCR+VRU)文档和稳定版本交付至ANP2团队，后因项目进展不顺利未能持续支持
https://ku.baidu-int.com/knowledge/HFVrC7hq1Q/pKzJfZczuc/bxwcf-gv2P/Li2JAdkuYohS0O
【拓展】在该过程中更加熟悉了解VRU策略，消灭了AEB“知识盲区”，为后续AEB开发能够在多项目中研发适配夯实基础

## Slide 3: 2 OKR 完成情况
2.1 深入调研CNCAP2024 需求，完成方案评审
【关键产出】CNCAP2024需求变更评审及关键得分预估https://ku.baidu-int.com/knowledge/HFVrC7hq1Q/nA5b6cA54s/xDtqn3Xm8A/v2d6cU6A8J1ewX，
【重要分析】针对道路中车辆横穿场景完成本地适配和关键分析 https://ku.baidu-int.com/knowledge/HFVrC7hq1Q/nA5b6cA54s/xDtqn3Xm8A/aCwcyO51spa5ja
【数据采集】到顺义测试场地采集CNCAP-CCR-2024部分场景数据和协助VRU场景采集，用于场景适配和本地调试
[gap] 目前方案经过本地简单适配能够cover较少数横穿场景，但是在转弯场景对于本车和目标车轨迹预测精度要求较高，该部分策略通过运动学模型对标准法规场景有一定作用，但是难以应对复杂的道路环境社会车辆，可以考虑后期参考借鉴主线PnC策略，提升AEB原自能力
2.2 构建ADAS AEB CCR仿真logsim数据集，协助跑通仿真链路
【产出】Q1构建误触发和正常触发测试集共计200+ case(场地 + 道路测试)入库， 在仿真同学的协助下跑通仿真链路
【补充说明】由于之前有效的仿真产出失效且仿真团队负责该部分同学离职交接gap，Q4继续和其他仿真同学重新对齐仿真需求， 明确ADAS仿 真产出适配变更点，之前计划待仿真团队释放产出继续跟进。
[gap]后期由于职能调整未能及时跟进
2.3 阅读理解主线PNC算法设计，梳理task层面设计细节
【主动拓展】在尽量完成其他重要OKR之余熟悉架构和撰写文档并形成知识库沉淀(>=10)，方便后续快速上手PnC
https://ku.baidu-int.com/knowledge/HFVrC7hq1Q/pKzJfZczuc/bxwcf-gv2P/2y5FXbpUZNUpgm
【开始上手】截止2023.12.31 「1」熟悉一些匝道case RCA分析
「2」匝道动态选道部分的需求开发和初版上线，熟悉world sim仿真及仿真日志分析等
「3」后续基于仿真部分的fail case进行分析和迭代，在此谢谢健辉和品辛哥的耐心指导

## Slide 4: 总结规划
【ADAS 1】 面向量产提升关键性能指标，为平台ADAS主线能力提供强有力保障
【ADAS 2】 协助构建AEB仿真场景，初步跑通场景集，为后续回归测试迭代提效
【ADAS 3】 面向新法规完成CNCAP2024需求变更研讨、方案调研及评审、为后续场景适配缩短开发时间
【PNC 0->1】熟悉并实现PnC Ramp Executor的一些小需求，上手仿真测试和日志分析等
【PNC 1->N】未来希望持续聚焦PnC，面向轻图打磨关键executor，提升优质产出，为team做出更大贡献